中国国标成品鞋耐折试验机

一、适用范围: 本机适用于检验成品鞋和鞋底(片)的常温耐折性能,其原理是将成鞋或鞋底安装在耐折试验机上,以一定角度一定频率进行曲绕试验,测量鞋底和围条在一定曲绕次数后裂纹(口)和开胶长度,并观察鞋帮的变化,符合 GB/T3903.1技术依据。

二、产品规格:

1.夹具：2组sets

2.弯折角度：50°±1°(45° 50°)（可调）

3.试验速度：(0～230±10)r/min（可调）

4.计数器：LCD0～999，999次可设定

5.马达：变频马达2KW

6.重量：约178KG

7.电源：1∮，AC220V，8A

8.体积：(53×69×140)cm

三、标准配备附件:

1.仪器中文操作说明书一份

2.仪器保修卡一份